山东技师学院办公楼监控要求

山东技师学院是山东省第一所国办全日制技师学院，直属山东省人力资源和社会保障厅，以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主，目前在校生万余人，为切实保障全校师生生命财产安全，需要一套完整涵盖全院的校园监控系统，现学院室外、教学楼、图书馆、宿舍等区域已做到日夜全天候覆盖。但是办公楼监控系统由于设备老化目前处于瘫痪状态，成为全院技防体系中比较薄弱的环节。为保障该区域安全，本次特对学院办公楼监控系统进行完善改造建设。

项目要求

1、该监控系统主要是针对办公楼楼内及出口内外公共区域进行无盲区安全防护。

2、该监控系统要求投标设备和原有校园监控做无缝对接，接入原有管理平台后，摄像头的像素必须和参数标称像素一致。

3、该监控系统要求实现昼夜高清监控，高清录像存储时间不低于30天。

4，该监控系统要求即可通过硬盘录像机单独管理，也可通过原校园监控平台实现集中统一管理。

5、该监控系统设备上线后，不得对原有系统的软硬件设备架构进行更改。

6、该监控系统为改造项目，施工区为正常办公区，已经装修完毕，要求在施工过程中不能影响正常办公。施工队伍需要有专业施工证明材料，并且需在施工过程采用笔录或者拍照形式记录施工步骤和内容。

7、施工过程中不能破坏原有的装修环境和设施，所有线材必须穿管保护，原有的监控线路要求一并拆除更换。

8、投标方需提供所投监控设备的证书及检测报告,参数中的重要项，需要在检测报告中体现，并提供相应的检测报告（证书及检测报告提供复印件加盖厂家公章）。

9，为保证所采设备为原厂正规渠道产品，要求提供生产厂家针对本项目的授权，质保函和正规渠道供货证明原件并加盖厂商公章。（中标后提供）

10、本项目为交钥匙工程。投标方要负责系统集成、设备安装施工和协议期内的维护服务。所有系统建设应按照招标文件要求进行全面设计，投标方报价应包括所有产品安装、运输、调试等相关费用。

11、投标方应仔细阅读招标方要求的所有条款，现场考察施工环境，并且对招标书中规定的所有条款全部作出响应。

监控点位布置统计表（参考）

| 序号 | 监控区域 | 楼层摄像机数量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼一楼 | 10 | 10 |
| 2 | 办公楼二楼 | 7 | 7 |
| 3 | 办公楼三楼 | 7 | 7 |
| 4 | 办公楼四楼 | 7 | 7 |
| 5 | 办公楼五楼 | 3 | 3 |
| 6 | 总计 |  | 34 |

配置基本要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 估算数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外半球 | 1、传感器≥1/3英寸，有效像素≥400万；水平分辨率≥1600Tvl，镜头焦距：2.8mm-12mm可选。 2、最低照度:黑白≤0.0001Lux，彩色≤0.001Lux；红外夜视距离≥100米 可识别人体轮廓；宽动态≥105dB、信噪比≥58dB。 3、分辨率设置为：2688*1520帧率为30fps，码流为2Mbps时，视频图像传输至客户端延迟≤90ms； 4、接口：支持≥1路RCA音频输入，≥1路RCA音频输出；支持≥1路报警输入，≥1路输出；≥1个10/100M以太网口。 5、含壁装支架。 6、要求所有前端摄像机接入原有管理平台后达到无缝衔接，招标人有权提请第三方检测，如不满足，可按废标处理。 | 台 | 33 |
| 2 | 高清红外球机 | 1、分辨率真≥1920*1080，帧率60fps/S，最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux。 2、支持五码流输出，码率设置可为4Kbps-40Mbps 3、水平手控速度最大为670°/S，云台定位精度为±0.1°不小于23倍的光学变倍。 4、支持输出图像失真小于等于2.5%，支持宽动态不低于105.6dB。 5、含壁装支架。 6、要求所有前端摄像机接入原有管理平台后达到无缝衔接，招标人有权提请第三方检测，如不满足，可按废标处理。 | 套 | 1 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps 。 2个千兆以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口、8个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘 "支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像;支持逐帧倒放;秒级回放;即时回放;事件回放;智能回放；对接入的普通摄像机的录像进行智能分析;支持设置录像打包时间1-300分钟：可创建不同用户的权限组，分配不同用户权限；支持对指定时间的录像进行标签并归档。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥260Gbps 转发性能≥95Mpps 10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24 要求所投设备MAC地址≥16K | 台 | 1 |
| 5 | 壁挂机柜 | 6U，高度约为：350mm ，宽度约为：550mm深度约为：350mm | 台 | 4 |
| 6 | 监控硬盘 | 4T专用监控硬盘 | 块 | 14 |
| 7 | 楼层交换机 | 16个10/100/1000M电口,2个千兆光口，包转发率26.8Mbps，背板带宽48Gbps | 台 | 4 |
| 8 | 网线 | 超五类网线（符合国标要求） | 箱 | 9 |
| 9 | 电源线 | RVV2*0.75（符合国标要求） | 米 | 1400 |
| 10 | 电源 | 12V2A（符合国标要求） | 个 | 34 |
| 11 | 阻燃线管 | 规格符合工程要求 | 米 | 500 |
| 12 | 辅材 | 插排、胶布、水晶头、六类网线（符合国标要求） | 宗 | 1 |
| 13 | 施工费 | 设备安装调试 | 宗 | 1 |